## Slide 1: LABORATORIO GRUPO 3 Biancardi, Julián Czop, Santiago Capón Blanquer, Mateo
Ejercicios de Parcial

## Slide 2
Enunciado
Determine el modelo equivalente, indicando los valores de los componentes, con las incertidumbres correspondientes.
Coloquio 26/02/2018

## Slide 3
Vth
In

## Slide 4
Con la siguiente relación calculamos el valor representativo:
Procedemos a calcular la incertidumbre:

## Slide 5
El modelo equivalente queda de la siguiente manera :
(Aproximando a la primera cifra significativa)

## Slide 6: Espacio para Consultas

## Slide 7
Enunciado
Para el circuito de la figura, determine, por favor, el valor que indicaría un voltímetro analógico, en la función DC de las sigs. características: 10-50-100-1000V y sensibilidad de 20 kΩ/V, clase 3 y 100 divisiones. ¿Será una medición confiable? Justifique.

## Slide 8
Paso 1 - Simplificar el circuito
Rth = R1 // R3 + R2 // R4 = 4400/21 kOhm = 209.52 kOhm
Req = (R1 + R3) // (R2 + R4) = 210 kOhm
IF = 100V / 210 kOhm = 10/21 mA
I1 = 210/300 * 10/21 mA = ⅓ mA
I2 = 210/700 * 10/21 mA = 1/7 mA
Vth = -100kOhm * ⅓ mA + 200kOhm * 1/7 mA
Vth = -100/21V = -4.761V

## Slide 9: Paso 2 - Calcular Incertidumbres
- Elegimos el alcance más cercano por encima de 4.761V: 10V
- Calculamos la incertidumbre de clase:
Ec = 3% * 10V = 0.3V
- Calculamos la incertidumbre de apreciación:
Ea = 0.25div * 10V/100div = 0.025 V
- Calculamos el error absoluto:
Eabs = 0.325 V
- Calculamos el error porcentual:
E% = 0.325V * 100 / 4.71V = 6.83%

## Slide 10: Paso 2 BIS - Calculando el valor medido
- Elegimos el alcance más cercano por encima de 4.761V:
10V
-Calculamos el valor medido:
Vm = 200/410 * 4.761V = 2.32V
- Calculamos la incertidumbre de clase:
Ec = 3% * 10V = 0.3V
- Calculamos la incertidumbre de apreciación:
Ea = 0.25div * 10V/100div = 0.025 V
- Calculamos el error absoluto:
Eabs = 0.325 V
- Calculamos el error porcentual:
E% = 0.325V * 100 / 4.761V = 6.83%

## Slide 11: Paso 3 - Expresar el resultado Paso 4 - Conclusiones
Vm = 4.8V +/- 0.4V VOLTÍMETRO IDEAL
Vm = 2.3V +/- 0.4V VOLTÍMETRO REAL
La medición no sería confiable, pues la resistencia del circuito
es muy cercana a la del voltímetro

## Slide 12: Espacio para Consultas