## Slide 1: LABORATORIO GRUPO 3 Biancardi, Julián Czop, Santiago Capón Blanquer, Mateo
Ejercicio de Final

## Slide 2
Final 4/8/2014
Enunciado
Se desea usar osciloscopio analógico, para medir una onda senoidal que se estima, tiene una tensión pico de 2V y una frecuencia del orden de los 10Hz y que tiene superpuesta una continua de 2V.
Indique por favor, la posición de los controles principales, como por ejemplo,acoplamiento del canal vertical, disparo, escala del canal vertical y base de tiempo. (1,5p)
A
A
CC
T = 1/f

## Slide 3
Armamos el siguiente circuito en el simulador TINA

## Slide 4
Generador de Funciones
Una onda senoidal que se estima, tiene una tensión pico de 2V y una frecuencia del orden de los 10Hz y que tiene superpuesta una continua de 2V.

## Slide 5
1 Primera aproximación
Supongamos que el osciloscopio tiene la siguiente configuración

## Slide 6
2 Ajuste de Posición
Ajustamos tanto la posición vertical como horizontal
Colocamos en modo GND y ajustamos el cero
Ambas posiciones en 0

## Slide 7
3 Escala de Tiempo
Ajustamos la escala de tiempo hasta ver al menos 1 ciclo de la señal
Si f = 10Hz ➜ T = 100ms
En el eje horizontal hay máximo diez divisiones por lo que para ver un ciclo completo:
escala >= T / n = 100 ms / 10 div
escala >= 10 ms/div

## Slide 8
4 Modo AC
Debido a que la señal cuenta con offset, colocamos en modo AC

## Slide 9
5 Escala de Voltaje
Ajustamos la escala de voltaje hasta que nos quede un valor cómodo
En este caso optamos por mantener la escala en 1V/div
En el eje vertical hay máximo diez divisiones por lo que para ver la señal completa:
escala >= 2 A / n = 4V / 10 div
escala >= 0,5V/div
2A

## Slide 10
6 Disparo y Level
Ajustamos el modo de disparo y el Level del mismo
Disparo = Modo normal Level = 0 V con flanco ascendente

## Slide 11
7 Medición de la Señal
A
T
La amplitud se presenta en dos divisiones:
A = 2 div . 1V/div ➜ A = 2V
El periodo de la señal se presenta en cinco divisiones:
T = 5div . 20ms/div ➜ T = 100ms
f = 1 / T f = 10Hz

## Slide 12: Espacio para Consultas